# 目录

目录	1

第一章    概 要	2

1．1．概要说明	2

第二章 系统功能介绍	3

2．1．系统功能列表	3

第三章 系统构成与部件介绍	5

3．1．系统结构框图	5

3．2．系统主要部件说明	5

3．3．主要部件性能指标（技术要求）	5

第四章 系统安装与调试	7

4．1．无线数据采集器与SJT电梯控制系统的接线：	7

4．2．电梯主板参数设置： 设置方法见《电梯控制系统调试维护说明书》	8

4．3．变频器接线与参数设置见附录1	8

4．5．数据采集器调试	8

4．5．1．数据采集器说明	8

4．5．2．数据采集器调试	9

第五章 蓝光电梯无线远程监视平台（INTERNET版）软件使用说明	10

5.1厂家级管理员说明	10

5.1.1 厂家管理员管理选项	10

5.1.2选择查看电梯	11

5.1.3查看电梯运行状态	12

5.1.4故障维护与记录	15

5.1.5查看故障统计分析	18

5．2.地区级管理员说明	19

5.2.1 地区管理员管理选项	19

5.2.2选择查看电梯	20

5.2.3查看电梯运行状态	21

5.2.4查看故障维护与记录	21

5.2.5查看故障统计分析	21

5.3用户使用说明	21

5.3.1 用户管理选项	21

5.3.2选择查看电梯	21

5.3.3查看电梯运行状态	22

5.3.4查看故障维护与记录	22

5.3.5查看故障统计分析	22

附录1：无线数据采集器与变频器接线和参数设置	23

1．1．安川 VSG7A及VSL7B：	23

1．2． 安川VS676GL5-IP及 VS676GL5-JJ：	24

1．3．富士G11UD：	24

1．4 .科比KEBF5：	25

1．5．西威的ARTDRIVEL：	26

附录2：关于浏览器IE设置	27

第一章    概 要

## 1．1．概要说明

电梯无线远程监视平台（Internet版），移动GSM无线网络与INTERNET网络完美结合；采集电梯主控电脑板、变频器数据，无线远传实施电梯互联网远程监视；功能与特点：利用移动通讯网的数据业务，实现电梯实时、定时数据传送的低成本电梯监视；任何上网电脑都可以通过登录指定网址授权成为监视中心（监视中心无需安装任何软件）；多级权限管理（厂家监视，小区监视任意设定）；监视中心、维修人员与电梯控制系统之间实现电梯故障短信报警、异地参数查阅，调试指导；监视中心具有维护记录查询功能；监视中心具有电梯运行状态评价功能；监视中心软件的数据库管理功能可提供数十万台电梯的档案管理、运行记录、故障记录及维护记录的查询打印功能。本系统软件采用B/S(浏览器/服务器)结构，无需下载客户端。用于监测客户电梯各种状态、诊断电梯故障等提供便捷的方式。本系统具有安全可靠、使用方便、便于管理等特点。

# 第二章 系统功能介绍

## 2．1．系统功能列表

| 编 号 | 名 称 | 用 途 | 说 明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集器定时上传电梯运行状态 | 电梯无线通讯监视 | 采集器到达定时发送电梯状态时间时，发送当前电梯运行状态，服务器软件通过是否收到定时的电梯状态判断无线通讯是否正常，给出客户无线通讯状态指示； | 电梯主控电脑板参数Far Monitor设置为Yes； |
| 2 | 电梯故障自动上传 | 电梯故障处理 | 电梯发生故障，采集器立刻把电梯发生故障时电梯状态和故障码发送到数据服务器； 服务器进行故障处理，包括故障存储、故障页面声光报警、故障短信通知维护人员 | 采集器工作在非维护状态，维护指示灯熄灭； 在维护状态下，电梯故障信息不上传到数据服务器，但是在平台上可见电梯发生了故障； 通过设置平台短信配置实现故障短信报警 |
| 3 | 监控终端主动要求电梯实时数据 | 查看电梯实时运行状态 | 采集器收到用户在互联网上的数据请求，在5分钟内，连续上传电梯运行状态 | 在电梯运行状态界面，通过点击点此进入实时监控，进行所有在监视界面电梯数据请求； 在单台电梯详细信息界面通过点击点此进入实时监控，进行单台电梯数据请求； |
| 4 | 监控终端召唤电梯主控电脑板参数 | 远程查看电梯主控电脑板参数 |  | 可以查看的参数不限电脑板程序版本号 |
| 5 | 监控终端召唤变频器参数 | 远程查看变频器参数 | 仅限于电梯档案中已经设置的变频器类型 | 正确连接变频器与采集器的通讯线； 在电梯档案中选择相应的变频器类型 |
| 6 | 电梯维保管理功能 | 电梯维保管理功能 | 电梯在维护状态发生的故障不存储、记录 | （1）在采集器上有维护键，正常状态下，按下维护键，维护灯亮，进入维护状态； （2）维护状态时，按下维护键退出维护状态，维护灯亮灭； （3）维护状态超过24小时，自动退出维护状态； （4）采集器维护状态下二次上电时即认为维护结束； |
| 7 | 在线调试功能 | 查看系统监视菜单 | 可以查看所有电梯主控电脑板监视菜单 | （1）有些的主板程序不支持该功能； （2）有些菜单需要现场人员输入权限密码才能看到； |
| 8 | 后备电源运行 | 电梯停电时等同于电梯发生故障，故障码为0； | 防止由于停电、断电等原因的电梯困人 | 维护状态下不发送报警信息；非维护状态发送故障报警 |
| 编号 | 名 称 | 用 途 | 说明 | 备 注 |
| 9 | 选择查看电梯 | 被监视电梯数目较大，仅仅关心某些电梯时 | 所选择的电梯可以为登记电梯数量中的部分或全部，最近发生故障的电梯见列在前面 |  |
| 10 | 故障与维护记录查询 | 电梯历史数据统计 | 可以选择单台，多台电梯查看某时间段内的故障与维护记录，包括故障详细信息。 |  |
| 11 | 故障统计与分析 | 故障的深层分析 | 以棒状图的方式形象的显示各种故障发生的次数及分布规律 |  |
| 12 | 公司系统管理 | 公司、电梯厂家平台的系统管理 | （1）添加电梯，把新增的电梯加入到监视平台系统； （2）编辑、删除电梯 （3）添加区域 （4）编辑、删除区域信息 （5）修改登陆用户名、密码 | 最高权限管理用户 |
| 13 | 区域系统管理 | 区域，分公司平台的系统管理 | （1）添加客户（小区），用于小区监控； （2）编辑、删除客户 （3）添加区域 （4）修改登陆用户名、密码 | 次高权限管理用户 |
| 14 | 客户（小区）级系统管理 |  | （1）修改登陆用户名、密码 | 低级权限，用于小区监视系统平台 |

# 第三章 系统构成与部件介绍

## 3．1．系统结构框图

1电梯控制系统：电梯主控电脑板，变频器等主要部件；2无线数据采集器，型号：SJT-WCR；3移动通讯塔（移动公司设备）；4移动服务平台（移动公司设备）；5互联网；6服务器（移动公司设备）；7数据库（移动公司设备）；8客户监控终端：可以上互联网的电脑（客户自己提供）；9维护人员手机：要求运营商是中国移动公司。

## 3．2．系统主要部件说明

如3.1系统结构框图，电梯无线远程监视平台由1-9个主要部件组成，但是对于客户，需要把电梯纳入该平台进行监视，仅需要购买数据采集器和缴纳一定的运营费用即可，电梯控制系统，目前仅限于蓝光主控电脑板；可监视内部参数的变频器仅限于附录1中的型号。

## 3．3．主要部件性能指标（技术要求）

3．3．1．无线数据采集器

3．3．1．1．性能特点：

- 日本富士通工业级单片机

- 四层表贴工艺，高抗干扰能力，高可靠性

- CAN总线、RS485总线串行通讯，预留5路并行输入信号接口

- 免维护法拉电容后备电源工作模式

- 全金属外壳

3．3．1．2．适用范围：

- 电梯生产厂家对电梯进行远程监视、远程指导调试和电梯维保管理

- 住宅小区对在用电梯监视，维保管理。

3．3．1．3．电源规格：

- 直流DC24V/400mA± 20% ;

3．3．1．3．工作温度、湿度：

- 工作温度：-20℃--70℃

- 工作湿度：<95%，不结露

3．3．2．客户监控终端（监视中心）

3．3．1．1．客户端计算机配置要求：

- 系统要求：Windows98、Windows2000、WindowsXP

- 软件要求：IE6.0以上

- 系统分辨率：800*600以上

- 网卡，可以访问INTERNET

- 硬件要求：外置扬声器（选配）

# 第四章 系统安装与调试

## 4．1．无线数据采集器与SJT电梯控制系统的接线：

无线数据采集器与电梯控制系统、变频器接线如上图，无线数据采集器接线端子定义：

| 名称 | 端口号 | 位置 | 定义 | 用途 | 接口技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 接口形式 | 额定负荷 | 断/通时间 | 最高速度 |
| J1 | 24V | J1-1 | 24V电源输入 | 电源 | 电源 | DC24V/400mA |  |  |
|  | GND | J1-2 | 0V输入 |  |  |  |  |  |
|  | C+ | J1-3 | CAN系统通讯正 | 通讯 | CAN | 80mA |  | 25kH |
|  | C- | J1-4 | CAN系统通讯负 |  |  |  |  |  |
|  | R- | J1-5 | RS485通讯负 | 通讯 | RS485 | 80mA |  | 9600bps |
|  | R+ | J1-6 | RS485通讯正 |  |  |  |  |  |
|  | X2 | J1-7 | 备用输入 | 输 入 | 光耦 | DC24V 7mA | 10mS | 100Hz |
|  | X4 | J1-8 | 备用输入 |  |  |  |  |  |
|  | X3 | J1-9 | 备用输入 |  |  |  |  |  |
|  |  | J1-10 |  |  |  |  |  |  |

## 4．2．电梯主板参数设置： 设置方法见《电梯控制系统调试维护说明书》

## 4．3．变频器接线与参数设置：（见附录1）

## 4．5．数据采集器调试方法：

### 4．5．1．数据采集器说明：

SJT-WCR无线数据采集器后视图

SJT-WCR无线数据采集器前视图

天线 信号强度指示灯 电源指示灯  网络指示灯  通讯指示灯  维护指示灯  维护按键

- 电源指示灯

24V电源指示灯，当采集器断电后，内部备用电源可以保证采集器继续工作约30秒（指示灯亮）。

- 网络指示灯，表示GSM网络状态

常灭：GSM单元没有工作；

快速闪亮（0.1秒亮，0.8秒灭）：查找GSM网络（如果长时间保持这个状态，检查SIM卡安装和网络信号强度）；

慢速闪亮（0.1秒亮，3秒灭）：找到了GSM网络，（采集器工作正常时）

网络信号强度指示灯

4格网络强度指示灯，为了能够保证采集器正常工作，至少要保证信号强度2格以上。建议安装在机房窗口附近，如果信号强度不够，查找信号强度位置时，采集器要工作在维护状态；一旦找到合适位置，请复位采集器。（按住维护键5秒以上复位采集器）

- 通讯指示灯：

快速闪烁（0.1秒亮、0.1秒灭）：采集器与变频器通讯中；

闪烁周期为6秒（5秒亮，1秒灭）：采集器与监视中心通讯中；

闪烁周期为2秒（1秒亮，1秒灭）：采集器与CAN通讯中；

闪烁周期为5秒（0．3秒亮，5秒灭）：采集器与GSM单元通讯中；

常灭：无任何通讯；

通讯指示灯的状态优先级由高到低，即多种通讯同时存在，显示优先级高的状态。

- 维护指示灯

常亮：采集器工作在维护状态

常灭：采集器工作在正常状态

- 维护按键

第1次按下：进入维护状态，维护指示灯常亮

第2次按下：退出维护状态，维护指示灯常灭

### 4．5．2．数据采集器调试

4．5．2．1．正确安装，并且检查无误。

4．5．2．2．给采集器上电。

注意：如果通过插拔采集器JP1端子给采集器上电，因为瞬间电流可达500mA，故应在电梯未运行时进行。

4．5．2．3．采集器上电后观察显示指示灯，刚上电采集器进入初始化状态：

电源灯常亮，如果不亮，马上断电，检查接线。

网络灯状态：

常灭：GSM单元没有工作；

0.1秒亮，0.8秒灭：查找GSM网络（如果长时间保持这个状态，检查SIM卡安装和网络信号强度）；

0.1秒亮，3秒灭：找到GSM网络；

通讯灯和维护灯常亮5秒后，通讯灯常亮，维护灯，1秒亮，1秒灭交替；大约20秒后通讯灯和维护灯灭，初始化通过。系统进入正常运行，状态灯进入正常显示状态。

系统初始化过程显示灯状态时序图：

注意：如果不能进入正常，采集器将会自动重新启动。

4．5．2．4．CAN总线测试：

查看通讯灯，1秒灭，1秒亮交替说明CAN总线通讯正常;按下控制柜急停开关，系统产生故障，观察通讯灯，通讯灯常亮10-20秒(无线数据通讯中)后熄灭，表明无线数据通讯正常。

采集器产品提示：

1．本产品以GSM频率（900/1800Mhz）传输/接收无线电波，该产品设计符合现行的法令及法规，不过产品工作时，为了防止对其它电子设备造成干扰，应当遵守使用地的建议及条规。

2．当产品与供电设备断开时，产品具有后备电源保证产品短时工作，当电源指示灯完全熄灭时，表示产品不在工作状态。

3．本产品解释说明归沈阳蓝光公司所有，如有更改，恕不另行通知。

# 第五章 电梯无线远程监视平台（INTERNET版）软件使用说明

## 5.1厂家级管理员说明

### 5.1.1 厂家管理员管理选项

厂家级管理员管理选项有：添加电梯、编辑删除电梯信息、新增区域、编辑删除区域信息、修改登录用户名、密码。

- 添加电梯，点击“添加电梯”进入添加电梯功能，此功能可以在已添加的区域里添加电梯信息，已确定电梯由那个区域进行监视。进入此功能后，需要添加电梯的详细信息，如电梯名称、变频器版本等信息，并且可以设置短信报警功能，如果此电梯出现故障，则对此电梯的管理者自动发出报警短信。

电梯名称：显示在监视界面的电梯名称；断线时间：表示该时间内没有收到电梯信息，认为系统无线通讯断开；GsmNo:绑定的SIM卡号码，从列表中选择，如果没有表明不能添加电梯；变频器版本，与变频器通讯时指明变频器型号；是否短信报警，是否启用短信报警功能，配置：配置需要报警的故障码。

- 编辑电梯对电梯信息进行更改、编辑。

- 新增区域，此选项添加厂家管理员名下区域管理用户名密码，可以方便的添加下级区域用户。

- 编辑删除区域信息，此选项可以进行编辑或删除已添加的区域用户信息。进入此功能后，会看到厂家管理员名下的区域用户列表，点击“编辑”可以进入编辑此区域信息。点击“删除”则删除此用户。

编辑界面：

此功能还可通过关键字搜索以缩小选择范围。

5）修改用户名、登陆密码

### 5.1.2选择查看电梯

登录者只能查看被授权的电梯信息，不能查看未经授权的电梯信息。使用者可以选择查询或者选择某一区域的搜索，以缩小准备监视的范围，方便选择监视。

### 5.1.3查看电梯运行状态

在此界面下，可以查看电梯的当前楼层、门状态、门区、方向、运行、查看电梯参数和变频器参数选项、在线调试选项和查看此电梯详细信息的选项。当故障电梯发生故障时，故障电梯自动跳到第一行显示；绿灯闪烁表示实时监视（数据实时更新），不闪烁后台监视（数据不实时更新，但是故障即时传送）需要实时监视时，点击“点此进入实时监控”进入实时监控，如果客户没有请求，5分钟后系统自动退出实时监控。

- 当点击电梯位置进入电梯信息界面：

- 当点击“参数信息”里的“电梯”，则向电梯请求电梯参数，这是系统会转向电梯参数页面，这时系统会自动向你选择的电梯发送请求电梯参数，电梯做出回应后，显示回应的具体信息，电梯主板参数界面如下：

- 当点击“参数信息”里的“变频器”则向电梯请求变频器参数，步骤如电梯参数。 界面如下：

- 点击“在线调试”里的“调试”选项，可查看电梯的一些在线参数。

- 点击“详细信息”里的“查看”进入此电梯详细信息页面，其页面如下：

电梯名前灯状态解释：当电梯名前的灯为绿色时，此电梯为正常状态。如果为红色，则表明该电梯现在处于故障状态。当为橘色灯，表明此电梯数据长时间无数据更新。灯为黑色，表明此电梯处于CAN通讯故障。绿灯闪烁表示实时监视（数据实时更新），不闪烁后台监视（数据不实时更新，但是故障即时传送）需要实时监视时，点击“点此进入实时监控”进入实时监控，如果客户没有请求，5分钟后系统自动退出实时监控。

### 5.1.4故障维护与记录

进入查看故障维护与记录，系统会提示登录者选择需要查看故障记录的电梯，可以按地区或用关键字搜索进行检索以缩小选择范围，选择需要查看故障的电梯后，选择时间范围：

然后单击“提交”按钮，系统会进入故障记录，进入故障记录后，可以看到登录者选择的电梯的故障记录信息，以列表方式列出(登录者可以单击电梯名称以查看此电梯的注册信息)，列表如下图所示：

点击故障号，可以看到此故障号的详细解释，及解决办法。

点击详细“进入”可以查看故障的详细信息

需要查看维护记录，则需要点击“查看维护记录”按钮，进入维护记录界面：

### 5.1.5查看故障统计分析

点击进入“查看故障统计分析”选项，系统会自动让登录者选择需要查看的电梯，登录者可以通过多种检索方式缩小范围，方便选择最终需要查看的电梯。选择好电梯后，需要选择时间范围，然后点击“提交”按钮，进入查看故障统计分析功能，故障统计分析功能以柱状图表示故障次数，以图表的方式清晰明了的查看故障统计。

## 5．2.地区级管理员说明

### 5.2.1 地区管理员管理选项

地区管理员管理选择包括：添加客户（小区）、编辑删除客户、修改登录用户名密码。

1）选择“添加客户（小区）”功能，此功能界面如下：

添加最终用户，需选择这名用户所监控的电梯，然后添加客户名称、登录名、密码。

2）“编辑删除客户”功能，此功能可以对已经添加的客户信息进行编辑和删除。进入后可以看到名下的客户列表（可以通过检索功能，缩小查看范围）。

点击“删除”可以删除选定的客户，点击“编辑”进入编辑此客户界面。

3）“修改登录用户名密码”功能，此功能可以修改当前登录用户的用户信息。

### 5.2.2选择查看电梯

### 5.2.3查看电梯运行状态

同厂家级查看电梯运行状态

### 5.2.4查看故障维护与记录

同厂家级查看故障维护与记录

### 5.2.5查看故障统计分析

同厂家级查看故障统计分析

## 5.3用户使用说明

### 5.3.1 用户管理选项

在此功能里，用户权限可以使用“修改登录用户名密码”功能。此功能可以修改本用户的用户名和登录密码。

点击修改登录用户名、密码可以进行修改:

### 5.3.2选择查看电梯

登录者只能查看本名下电梯信息，不能查看未经授权的电梯信息。

### 5.3.3查看电梯运行状态

同厂家级查看电梯运行状态

### 5.3.4查看故障维护与记录

同厂家级查看故障维护与记录

### 5.3.5查看故障统计分析

同厂家级查看故障统计分析

# 附录1：无线数据采集器与变频器接线和参数设置

数据采集器目前支持的变频器型号主要有安川的VSG7A、VS676GL5-IP、VS676GL5-JJ、VSL7B、富士的G11UD、KEBF5、西威的ARTDRIVEL，其它型号的变频器视需要情况增加。

## 1．1．安川 VSG7A及VSL7B：

1．1．1．接线：VSG7A及VSL7B接线如下图

1．1．2． 通讯参数配置：

H5-01

从站地址Serial Comm Adr

设定变频器的从站地址。

1FH

H5-02

通信速度的选择Serial Baud Rate

选择通信用连接端子的MEMOBUS 通信

的通信速度。

3 ： 9600bps

H5-03

通信校验的选择

选择通信用连接端子的MEMOBUS 通信

的校验。

0 ： 校验无效

H5-04

检出通信错误时的动作选择Serial Fault Sel

选择通信错误检出时的停止方法。

3 ： 继续运行

H5-05

通信错误检出选择Serial Flt Dtct

选择是否将通信超时作为通信错误检出。

1 ： 有效

H5-06

送信等待时间WaitTIM

设定变频器从受信到发送开始的时

间。

5ms

H5-07

RTS 控制

有/ 无选择RTS 控制的有效/ 无效。

1 ： 有效( 只有在发送时RTS 为ON)

终端电阻拨码开关 S1： ON

## 1．2． 安川VS676GL5-IP及 VS676GL5-JJ：

1.2.1接线： VS676GL5-IP及 VS676GL5-JJ接线如下图:

1.2.2通讯参数配置：

VS676GL5-JJ无H5参数,不能设置,用默认值。VS676GL5-IP用默认值。

## 1．3．富士G11UD：

1．3．1接线：

1．3．2 通讯参数配置：

H31 RS485 Address： 02

H34 Baud Rate： 1：9600

H35 Length：   0：8bit

H36 Parity：   0：No parity

H37 Stop Bits   1：1bit

## 1．4 .科比KEBF5：

1.4.1接线：

1.4.2通讯参数配置：

SY-6：Inverter Address：02

SY-7：Band Rate：9600

数据格式固定为1个起始位，7位数据，1奇偶校验位，1位停止位。

## 1．5．西威的ARTDRIVEL：

1．5．1接线：

1．5．2通讯参数配置 ：

105 SLAVE ADDRESS ： 2

106 SLAVE RES TIME ：4

104 PROTOCOL TYPE： 1：MODBUS

# 附录2：关于浏览器IE设置

为了保证网页的正常显示，需要对IE浏览器进行如下设置：

1，选择IE的“工具”－》“Internet选项”

2，选择“高级”选项卡，设置其中的播放网页中的动画和播放网页中的声音选项。

3，选择“Internet选择”里的“安全”选项卡，设置安全级别为“中”。

# Text boxes

Far Monitor

Yes

□□□□□□□□□□

1                 10

○                                   ○